# DISPERMAT ® LC

## Nová trieda Economy až do výkonu 4 kW

### Inovácia Made in Germany: DISPERMATy ® LC môžu byť tiež použité s modulárnymi dispergačnými a mlecími systémami ako perlový mlyn, košový mlyn, vákuový dissolver, homogenizátor....

## Dissolver pre dispergáciu a jemné mletie s rozsiahlym príslušenstvom.

DISPERMAT ® LC sú univerzálne laboratórne a poloprevádzkové zariadenia,ktoré vďaka svojim rozsahom sú vhodné pre malé množstvo výrobku, rovnako ako pre väčšie šarže. Novo navrhnutý ovládací panel z nerezovej ocele s membránovou klávesnicou má okrem zobrazenia digitálnej rýchlosti aj časovač  s nastavením požadovaného času dispergácie. Odhlučnené motory zabezpečujú aj pri vysokých otáčkach kultivovaný a tichý chod.

Od modelu DISPERMAT ® LC55 sú vybavené bezpečnostným zariadením podľa smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES pre najvyššiu bezpečnosť na pracovisku. DISPERMAT ® LC sú ekonomické a vysoko výkonné základné modely prvej voľby s overenou kvalitou VMA GETZMANN.

| Dissolver Typ | Výkon kW | Otáčky min-1 | Krútiaci moment Nm | Množstvo produktu Liter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dissolver DISPERMAT® LC30 | 0,3 | 0 - 20000 | 0,4 | 0,05 - 1 |
| Dissolver DISPERMAT® LC55 | 0,55 | 0 - 20000 | 0,6 | 0,05 - 3 |
| Dissolver DISPERMAT® LC75 | 0,75 | 0 - 20000 | 0,8 | 0,05 - 5 |
| Dissolver DISPERMAT® LC110-12 | 1,1 | 0 - 12000 | 1,8 | 0,25 - 10 |
| Dissolver DISPERMAT® LC110-6 | 1,1 | 0 - 6000 | 3,6 | 0,5 - 15 |
| Dissolver DISPERMAT® LC220-12 | 2,2 | 0 - 12000 | 3,6 | 0,25 - 15 |
| Dissolver DISPERMAT® LC220-6 | 2,2 | 0 - 6000 | 7,2 | 0,5 - 30 |
| Dissolver DISPERMAT® LC300 | 3 | 0 - 6000 | 10 | 1,5 - 30 |
| Dissolver DISPERMAT® LC400 | 4 | 0 - 6000 | 13,7 | 1,5 - 40 |

### DISPERMAT ® LC30 - LC75

Laboratórne DISPERMATy® LC30 až LC75, sú základné modely pre dispergáciu, homogenizáciu, miešanie, emulgáciu a jemné mletie v laboratóriu. Plynule nastaviteľná rýchlosť v rozsahu 0 - 20.000 min-1 sa zobrazuje digitálne. DISPERMAT ® LC30 je vybavený manuálnym uchytením dispergačných nádob.DISPERMATy LC55 a LC75 sú opatrené centrálnym bezpečnostným uchytávacím zariadením kontajnerov.Manuálne nastavenie výšky je veľmi pohodlné a ľahké,vďaka hladkej pochrómovanej tyči stojana. Motory LC30 až LC75 nevyžadujú samostatné vetranie. Teplo sa odvádza bezpečne povrchom krytu motora. Z tohto dôvodu, je zaistená obzvlášť tichá prevádzka aj pri vysokých rýchlostiach.

### DISPERMAT ® LC110 - LC220 s elektrickým nastavením výšky

Výkonné laboratórne a poloprevádzkové DISPERMATy ® LC110 & LC220 sú vybavené elektrickým nastavením výšky dispergačnej hriadele.Kontrolný box je ergonomický z nerezovej ocele a je umiestnený samostatne.

### DISPERMAT ® LC300 - LC400 s elektrickým nastavením výšky

Výkonné laboratórne a poloprevádzkové DISPERMATy ® LC300 & LC400 (až do 40 litrov) sú vybavené elektrickým nastavením výšky dispergačnej hriadele.Kontrolný box je ergonomický z nerezovej ocele a je uchytený na základnom stojane.

|  |  | Dissolver DISPERMAT® LC s LC-technológiou: Stupňovité nastavenie otáčok Digitálne zobrazenie otáčok Funkcia časovača Modely 110 a vyššie - elektrické nastavenie výšky hriadele |
| --- | --- | --- |

# Príslušenstvo pre DISPERMAT® LC

Dissolver DISPERMAT® LC môže pracovať s modulárnymi systémami VMA-Getzmann ako perlový mlyn,ponorný košový mlyn,vákuový dissolver,homogenizátor Stator-rotor a so stieracím systémom.

.

| Perlový mlyn APS |  | Ponorný košový mlyn TML |  | Vákuový dissolver CDS |  | Homogenizátor Stator-Rotor SR |  | Stierací systém ASC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dispergačné nádoby a kotúče,ktoré je možné použiť s jednotlivými typmi

| Dissolver-Typ | Dispergačná nádoba | Dispergačný kotúč |
| --- | --- | --- |
| Dissolver DISPERMAT® LC30 | 0,125 - 3 Liter | Ø = 20 - 60 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC55 | 0,125 - 5 Liter | Ø = 20 - 80 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC75 | 0,125 - 10 Liter | Ø = 20 - 100 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC110-12 | 0,5 - 15 Liter | Ø = 40 - 125 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC110-6 | 1 - 25 Liter | Ø = 60 - 150 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC220-12 | 0,5 - 25 Liter | Ø = 40 - 150 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC220-6 | 1 - 40 Liter | Ø = 60 - 175 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC300 | 3 - 50 Liter | Ø = 70 - 250 mm |
| Dissolver DISPERMAT® LC400 | 3 - 75 Liter | Ø = 70 - 300 mm |

Cenník zariadení Dispermat LC :

| Názov a popis | Kat.číslo | Cena € bez DPH |
| --- | --- | --- |
| DISPERMAT LC-30 manuálne uchytenie nádoby | D10/LC30 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC-55 vrátane bezpečnostného zariadenia | D10/LC55 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC-55-E manuálne uchytenie nádoby | D10/LC55-E | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC-75 vrátane bezpečnostného zariadenia | D10/LC75 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC-75-E manuálne uchytenie nádoby | D10/LC75-E | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC110-12 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC110-12 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC110-12-E manuálne uchytenie nádoby | D41/LC110-12-E | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC110-6 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC110-6 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC110-6-E manuálne uchytenie nádoby | D41/LC110-6-E | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC-220-12 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC220-12 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC220-12-E manuálne uchytenie nádoby | D41/LC220-12-E | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC220-6 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC220-6 | Na vyžiadanie |
| DISPERMAT LC220-6-E manuálne uchytenie nádoby | D41/LC220-6-E | Na vyžiadanie |

| DISPERMAT LC-300 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC300 | Na vyžiadanie |
| --- | --- | --- |
| DISPERMAT LC-400 vrátane bezpečnostného zariadenia | D41/LC400 | Na vyžiadanie |

Súčasť dodávky :

LC30 až LC 75 – dispergačné kotúče 20,25,30 a 40 mm,jednostenná nádoba 1 L

LC110 až LC220 – dispergačný kotúč 60 mm, jednostenná nádoba 1 L

LC300 a LC400 – dispergačný kotúč 60 mm, jednostenná nádoba 2 L

Dodávka : ceny vrátane dopravných nákladov k zákazníkovi

Platba : podľa dohody

Termín dodávky : 6 – 8 týždňov od objednávky

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

# Text boxes

Dispermat LC 300 & 400

Dispermat LC 110 & 220

Dispermat LC 30

Dispermat LC 55 & 75